荆州市隆华石油化工有限公司年产10000t/a表面活性剂项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：荆州市隆华石油化工有限公司

评价单位：广州市环境保护科学研究院

2014年9月

目 录

1 前言	1

2	建设项目概况	3

2.1	项目基本情况	3

2.2	项目建设规模及产品方案	3

3	工程分析	6

3.1	项目总技术工艺	6

3.2	各主要产品生产工艺流程	6

3.3	项目污染源分析	11

4   污染防治措施	20

4.1	水环境保护措施与对策	20

4.2	大气环境保护措施与对策	21

4.3	声环境保护措施与对策	22

4.4	固体废物污染防治对策	23

4.5	地下水保护措施	23

5.  主要评价结论	25

5.1.  环境质量现状监测及评价结论	25

5.2.  环境影响预测与评价结论	26

5.3  环境风险评价结论	28

5.4  项目选址合理、合法性分析	28

5.5  清洁生产	28

5.6  结论	28

# 前言

目前，我国的表面活性剂行业具备较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系。国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。该行业在《 产业结构调整指导目录（2013 年修订本）》 中，被列为鼓励类。在2009 年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的《重大技术装备自主创新指导目录（2009 年版）》 中，指出将发展本行业技术。以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了本行业产品的重要性，本行业企业将受益于以上政策。

荆州市隆华石油化工有限公司作为行业产品专业供应商在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。“十一五”期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了长足的进步，行业在产品结构调整、转变生产发展方式等方面成效显著。产品品种不断丰富，创新结果应用越来越多，尽管如此，我国这类产品整体技术水平仍待提高。“十二五”期间，项目所属行业科技和产品发展方向将是通过对相关技术的研究，开展研究，优化产品设计，通过技术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。

本项目生产乳化剂2000吨/年、破乳剂3000吨/年、助剂3000吨/年、切削液2000吨/年，总生产能为10000吨/年。项目总投资共计1000万元，其中建设投资为800万元，铺底流动资金为200万元。项目的实施是提升行业产品供应能力的需要、是适应市场需求放量的需要、是优化公司营收贡献结构的需要、是进一步提升公司行业地位的需要。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关政策文件的规定，凡对环境有影响的建设项目，必须执行环境影响评价制度。为贯彻落实中央提出的坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，使经济建设和环境保护协调发展，达到经济效益、社会效益及环境效益相互平衡与和谐的建设目标，受建设单位委托，广州市环境保护科学研究院承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位对厂址进行了踏勘，根据《环境影响评价技术导则》等法律、规范的有关规定、结合本项目可行性研究报告、相关的技术文件、资料以及项目所在区域各环境要素的现状背景情况等综合因素，编制了《荆州市隆华石油化工有限公司年产10000t/a表面活性剂项目》报告书。

# 建设项目概况

## 项目基本情况

荆州市隆华石油化工有限公司是由原荆州市石油化工总厂（1966年成立）改制成立，是江汉平原进行精细化工生产的骨干厂家，它承接了老石化良好的市场资源、人力资源、技术资源和良性资产，更在质量管理方面通过了ISO9002质量管理体系认证。公司十分注重产品研制和市场开发，长期与大专院校联合开发精细化工产品，以实现“科学管理、创精细化工精品；用户至上，让产品走遍中国“的质量方针。目前，公司生产规模、技术水平、产品质量已居全国同行业前列。

2.1-1项目概况一览表

| 项目名称 | 荆州市隆华石油化工有限公司年产10000t/a表面活性剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 荆州市隆华石油化工有限公司 |
| 建设地点 | 荆州市开发区北京东路95号，荆州市华翔化工有限公司厂区（即原荆州市石油化工总厂厂区）内 |
| 项目投资 | 总投资共计1000万元，其中建设投资为800万元，铺底流动资金为200万元。 |
| 建设方背景 | 由原荆州市石油化工总厂（1966年成立）改制成立，是江汉平原进行精细化工生产的骨干厂家。 |
| 注册时间 | 2004年元月 |
| 注册资金 | 500万元 |
| 法人代表 | 陈太平 |
| 工作制度 | 公司有员工110人，年生产365天，每天生产16小时，项目主要生产装置按二班运转制度 |

## 项目建设规模及产品方案

### 项目规模

本项目实际用地面积为28000m2，建筑占地面积4542.2 m2，建筑面积为7360.8 m2，建筑密度为25.4%，建筑容积率为41.2%。

项目内部由破乳剂车间、聚合车间、聚醚车间、多功能车间及储罐区、泵房、丙类库房、循环水站、变配电站等组成，部分生产设施依托荆州市华翔化工有限公司。项目生产乳化剂2000吨/年、破乳剂3000吨/年、助剂3000吨/年、切削液2000吨/年，总生产能为10000吨/年。本项目经济指标详见下表，

2.2-1项目经济指标一览表

| 性质 | 车间 | 层数 | 高度 | 建筑面积 | 占地面积 | 耐火等级 | 火险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 聚醚车间 | 2 | 8 | 496.8 | 248.4 | II级 | 甲类 |
|  | 多功能I车间 | 2 | 8 | 915.7 | 457.8 | II级 | 甲类 |
|  | 聚合车间 | 2 | 8 | 297.0 | 148.5 | II级 | 甲类 |
|  | 破乳剂车间 | 2 | 8.4 | 430.3 | 215.1 | II级 | 甲类 |
|  | 混配车间 | 2 | 8 | 189.0 | 94.5 | II级 | 甲类 |
|  | 真空泵房 | 2 | 8 | 362.9 | 181.4 | II级 | 甲类 |
|  | 单体罐装置 | 2 | 8 | 311.0 | 155.5 | II级 | 丙类 |
|  | 多功能II车间 | 2 | 12 | 1264.0 | 632.0 | II级 | 甲类 |
|  | 储罐区一 | / | / | 747.4 | 747.4 | II级 | 戊类 |
|  | 储罐区二 | / | / | 494.9 | 494.9 | II级 | 戊类 |
|  | 丙类仓库 | 1 | 6 | 1432.4 | 1432.4 | II级 | 丙类 |
| 辅助工程 | 泵房 | 1 | 4.5 | 255.2 | 255.2 | II级 | 甲类 |
|  | 循环水站 | / | / | 128 | 128 | II级 | 戊类 |
| 依 托 工 程 | 总变配电室 | 1 | 4.5 | 66 | 66 | II级 | 丙类 |
|  | 氮气站 |  |
|  | 冷冻站 |  |
|  | 污水处理系统 | 体积：3850m3，日处理量：2000 m3 |
|  | 消防系统 | 消防栓：25个，消防砂箱：100m2，消防紧急应急库：7个，消防废水池1个 |
|  | 供气系统 | 蒸汽由沙隆达专管连接输送供给，年用气量：8000吨 |
|  | 危险品存放点 | 位于华翔厂区其中一个厂房内部，占地面积约100 m2 |

### 主要生产工艺设备

表2.2-2 项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 聚合釜 | 3000L | 台 | 7 |
| 2 | 外循环釜 | 2000L | 台 | 2 |
| 3 | 外循环釜 | 6000L | 台 | 2 |
| 4 | 滴加釜 | 3000L | 台 | 6 |
| 5 | 酯化釜 | 5000L | 台 | 5 |
| 6 | 混配釜 | 10000L | 台 | 4 |
| 7 | 环氧丙烷计量罐 | 2000L | 台 | 12 |
| 8 | 环氧乙烷计量罐 | 2000L | 台 | 12 |
| 9 | 石墨冷凝器 | 40m2 | 台 | 10 |
| 10 | 分水器 | 5 m3 | 台 | 6 |
| 11 | 成品中间贮罐 | 10吨 | 台 | 10 |

表2.2-3 储罐区储罐一览表

| 位置 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储 罐 区 一 | 1 | 二甲苯储罐 | Φ4000×5000立式 | 2 |
|  | 2 | 二甲苯储罐 | Φ5000×5000立式 | 1 |
|  | 3 | 甲醇储罐 | Φ3000×4000立式 | 1 |
|  | 4 | 甲醇储罐 | Φ4000×5000立式 | 1 |
|  | 5 | 溶剂油储罐 | Φ4000×5000立式 | 1 |
|  | 6 | 乙醇储罐 | Φ4000×5000立式 | 2 |
| 储 罐 区 二 | 1 | 环氧丙烷储罐 | Φ3000×6000卧式 | 1 |
|  | 2 | 环氧丙烷储罐 | Φ2600×8500卧式 | 1 |
|  | 3 | 环氧乙烷储罐 | Φ3000×6000卧式 | 1 |
|  | 4 | 环氧乙烷储罐 | Φ2600×8500卧式 | 1 |

# 工程分析

## 项目总技术工艺

采用釜式半连续反应器，即原料一次加入，另一种原料连续加入的反应器，其特性介于间歇釜和连续釜之间。釜式半连续反应器是目前聚醚生产中应用最广的反应型式。其优点是将起始剂加入后再逐步投入环氧化合物，较接近活塞流，因此聚合物分子量分布较窄；更重要的是因为聚醚品种牌号较多，有上百种，此类型反应器灵活，容易改变牌号，适用于多品种、小批量生产。经过充分考虑传热、传质对反应的影响，采用此结构合理，产品质量优异的反应器进行生产。

本项目的生产装置主要为不锈钢反应釜和搪瓷反应釜。生产过程分为两个步骤：第一步为加成反应，即在反应釜中通过不同的起始剂加成环氧乙烷或环氧丙烷；第二步属于混合加溶剂（或脱溶剂）过程，即在反应釜中通过搅拌加入溶剂（脱去溶剂）。

①第一步，所用的起始剂有醇类、酚类、胺类、树脂类等，通过加成环氧乙烷（或环氧丙烷）而得到产物，该过程中包括原材料的存放、输送，均在一个相对密闭的体系中进行，除产物外，无副产物的生成，所用冷却水大部分通过循环系统重复使用，少量对外排放，该过程亦无废气、废渣的产生和排放。

②第二步，所加的溶剂有甲醇、二甲苯、甲苯、溶剂油等有机溶剂，加溶剂过程因为温度低于溶剂的沸点，而且在一个相对密闭的体系中进行，基本无废水、废气、废渣的产生。脱溶剂过程中，所脱出的溶剂甲醇通过冷凝回收，在生产过程中重复利用，只有少量的冷却水外排。

## 各主要产品生产工艺流程

### 乳化剂

（1）工艺原理

A.中间体

苯酚         苯乙烯                        中间体

B.单体

中间体                 环氧乙烷                    单体

（2）工艺流程

A.中间体的合成

投料→投催化剂（H2SO4）→脱水→滴加苯乙烯→老化→中和→出料

B.单体的合成

投料→投催化剂（NaOH）→脱水→氮气置换→进料→老化→充氮取样→中和→出料

C.混配

按配方投料→混合→取样分析→加溶剂→出料

（3）具体操作步骤

①中间体的合成：在带有搅拌机的搪瓷反应釜里，首先加入已溶化好的苯酚，升温至50℃，开动搅拌机，然后加入物料总量的0.3% 的浓硫酸, 打开空阀，升温脱水，当温度升至120℃，停止加温，并以每分钟4公斤的速度滴加苯乙烯，反应温度用冷却水调整在130-140℃ 左右，滴加完毕，然后继续保温搅拌1 小时，取样分析合格降温至80 ℃ 左右加入碱调控pH=6，然后装桶。

②单体的合成：首先将中间体投入带有搅拌机的不锈钢反应釜内，同时加入中间体量的1.2%左右的氢氧化钠升温真空脱水，温度升至140 ℃ 时，时间≥40min，停止真空，并吹入氮气，解除真空，赶出氧气，脱水至视镜无水珠，即停止。此时加入液体环氧乙烷，保持釜温150-160 ℃，釜压≤0.2MPa，直至加完环氧乙烷，取样分析浊点合格后，降温至80℃以下，加冰醋酸（等当量碱) 搅拌降温至60℃ 出料。

③乳化剂的复配：将一定量的单体投入带搅拌机的搪瓷反应釜里，升温用真空进行脱水，当温度升至85 ℃，真空度稳定在60mm汞柱左右，这时进行十二烷基苯磺酸钙的滴加，稳定在这样的操作条件下，将钙盐的醇脱出，直至定量的钙盐滴加完毕，降温至70℃， 加入一定量的二甲苯或者200#溶剂油，取样分析乳化性能，若达到要求即出料。

### 破乳剂

（1）工艺原理

破乳剂主要用于原油的破乳化脱水和炼油厂的水洗、电脱盐等。 破乳剂是由十八碳醇、多乙烯多胺等在氢氧化钾作用下，依次与环氧丙烷，环氧乙烷聚合得嵌段聚合物、聚合物单体，再与甲醇混溶即得成品。

A.合成树脂(TA树脂)

B. 合成树脂+环氧乙烷+环氧丙烷→破乳剂

（2）工艺流程

A破乳剂单体

按配方投起始剂→加催化剂→升温脱水→进EO/PO→老化→干剂出料

B混配

按配方投料→混合→取样分析→加溶剂→出料

### 助剂

（1）工艺原理

①脂肪醇聚氧乙烯醚(AE0)，又称为聚乙氧基化脂肪醇。是非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种。这种类型的表面活性剂是用脂肪醇与环氧乙烷通过加成聚合反应而制得的，用以下通式表示：R-O-(CH2CH2O)n-H。R一般为饱和的或不饱和的C12~C18的烃基，可以是直链烃基，也可以是带支链的烃基。n是环氧乙烷的加成数，也就是表面活性剂分子中氧乙烯基的数目。n越大，分子亲水基上的氧越多，与水就能形成更多的氢键，水溶性就越好。n=1~5时，产物能溶于油而不溶于水，常做为制备硫酸酯类阴离子表面活性剂的原料。n=6~8时，能溶于水，常用作纺织品的洗涤剂和油脂乳化剂。n=10~20时，在工业上用作乳化剂和匀染剂。当碳链R为C7~C9，n=5时，生成的脂肪醇聚氧乙烯醚在工业上称作渗透剂JFC。当碳链R为C12~C18，n=15~20时，生成的脂肪醇聚氧乙烯醚在工业上称作平平加O。当碳链R为C12时，生成的脂肪醇聚氧乙烯醚则俗称AEO。制备：用氢氧化钠做催化剂，长链脂肪醇在无水和无氧气存在的情况下与环氧乙烷发生开环聚合反应，就生成脂肪醇聚氧乙烯醚非离子表面活性剂：

脂肪醇       环氧乙烷              脂肪醇聚氧乙烯醚

脂肪醇聚氧乙烯醚分子中乙氧基数目可在合成的过程中人为调整，故可制得一系列不同性能和用途的非离子表面活性剂。脂肪醇聚氧乙烯醚是最重要的一类非离子表面活性剂。分子中的醚键不易被酸、碱破坏，所以稳定性较高，水溶性较好，耐电解质，易于生物降解，泡沫小。除了在纺织印染行业大量使用外，还大量用于复配低泡液体洗涤剂。

②烷基酚聚氧乙烯醚，具有优良的匀染、乳化、润湿、扩散，抗静电性，烷基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂烷基酚的烷基碳原子可以调节，环氧乙烷数亦可增减。但工业上应用最广的是壬基酚，其次是辛基酚。制备：用氢氧化钠做催化剂，烷基酚在无水和无氧气存在的情况下保持釜温150~180℃，釜压≤0.2MPa，与环氧乙烷发生开环聚合反应，就生成烷基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂。

烷基酚           环氧乙烷            烷基酚聚氧乙烯醚

（2）工艺流程

①第一步骤

AEO9

投料脂肪醇→加催化剂→脱水→N2置换→进料（EO）→老化→取样分析→中和→出料

OP

投料烷基酚→加催化剂→脱水→N2置换→进料（EO）→老化→取样分析→中和→出料

②第二步骤：

混配

按配方投料→混合→取样分析→加溶剂→出料

### 切削剂

投料二乙二醇→加催化剂→脱水→N2置换→进料（EO）→老化→取样分析→中和→出料

### 产污环节说明

本项目工艺采用一釜一次性反应、冷却出料方法，在冷却过程中采用夹套冷却水循环重复使用，故生产过程中无废水产生，本项目排放的废水主要为设备清洗废水及车间地面冲洗废水，此外职工的办公过程还将产生部分生活污水。本项目整个生产过程采用全密封反应，反应过程中无工艺废气产生，因生产设备和管道的不严密而无组织散失的废气极少；而储罐区和投料过程挥发的少量环氧乙烷、环氧丙烷、二甲苯、苯乙烯、苯酚及其他挥发性有机气体极少，可通过冷凝回收、氮封及密封管道真空输送等措施进行控制。项目整个生产过程还将产生噪声以及少量固体废弃物等。

## 项目污染源分析

### 废水

- 生产性用水

①由于项目生产过程无需用水，因此无工艺废水产生；项目的物料输送全部采用水环真空泵，用于水封的水循环使用。物料输送全部通过密闭管道输送，输送过程无废水产生；

②生产冷却过程采用凉水塔冷却，有部分水通过风力蒸发带走，需要定时补给。根据业主提供资料，项目内有凉水塔1台，冷却循环水量为500 t/h，每小时补水量为13.25t/h，按照项目年生产天数300天，日生产16小时计算，年需补充循环水用量为63600 t/a，全视为不外排；

③项目生产过程中聚合车间和破乳车间的破乳剂、乳化剂生产设备采用专用制度，即一套设备无需更换产品，且在生产过程中产品成分无须改变，配比要求可调整性较强，故不需每天清洗设备，只有在设备损坏检修时才会清洗，每年只需清洗2~3次；而多功能车间内部的生产设备则会根据产品需求量而更换生产不同产品，以每个外循环罐平均每月清洗8次计，每个罐每次清洗需耗水10m3进行计算，则2个外循环罐每月清洗需耗水160 t，一年则需耗水1920t/a，全部转变为清洗废水。清洗废水经过华翔公司自建废水处理系统处理后外排，根据同类企业废水监测结果，其水质为CODCr约700mg/L。

④项目生产过程不可避免会有少量物料滴在地面上，需要对地面进行清洗，因此会产生少量车间地面冲洗废水。项目生产车间面积约3592.8m2，生产车间一般每7个工作日冲洗一次，年冲洗43次。按照清洗15L/ m2进行计算，清洗用水约2317 t/a，产污系数约70%，则车间冲洗废水的产生量约为1622 t/a，根据同类企业废水采样监测数据，地面清洗废水水质指标为CODCr 500mg/L、SS 600mg/L。车间冲洗废水经建设单位收集后由华翔公司自建废水处理系统处理，达到红光污水处理厂进水水质标准（COD≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L）后，通过市政管网进入废水处理厂，经处理后，废水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准排放后，最终排入西干渠（V类水）。

- 生活用水

项目内部有员工110人，不设员工饭堂和宿舍，生活污水主要来自办公楼及厂区卫生设施，按照每人每天用水量为60升/（人·天），年生产300天计算，则年办公用水消耗量为1980吨/年。按照产物系数为0.9进行估算，则项目年产生生活废水量为1782吨/年。员工生活污水经化粪池预处理后，汇同工业废水一并进入华翔公司污水处理系统处理。

项目用水及废水产生情况见下表：

表 3.3-1 项目给排水情况一览表

| 污染源 | 规模 | 排放系数 | 用水量 （t/a） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般办公生活 | 110人 | 0.06t/人 | 1980 | 1782 |
| 设备清洗水 | -- | -- | 1920 | 1920 |
| 场地清洗水 | 厂房建筑面积3592.8m2 | 15L/ m2，43次/年 | 2317 | 1622 |
| 循环冷却水 | 补水：13.25吨/小时 | 不外排 | 63600 | 0 |
| 合计 | 69817 | 5324 |

根据红光污水处理厂的进水要求，类比同类型行业工业废水排放浓度统计结果，可得到本项目主要水污染物产生、排放源强情况表，具体结果详见表3.5-3、表3.5-4。

表3.3-2 项目生活污水源强情况表

| 污染物 指标 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水产生量（t/a） | 1782 |
| 办公生活污水 （1782 t/a） | 污染物产生浓度（mg/L） | 350 | 250 | 40 | 150 | 4 |
|  | 污染物产生量 （t/a） | 0.624 | 0.446 | 0.071 | 0.267 | 0.007 |

表3.3-3 项目工业废源强情况表

| 污染物 指标 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 | 挥发酚 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水产生量（t/a） | 3542 |
| 场地清洗 废水 （1622 t/a） | 污染物产生浓度（mg/L） | 500 | 250 | 20 | 600 | 100 | -- | -- |
|  | 污染物产生量 （t/a） | 0.811 | 0.480 | 0.038 | 1.152 | 0.192 | -- | -- |
| 设备清洗 废水 （1920 t/a） | 污染物排放浓度（mg/L） | 700 | 350 | -- | 200 | -- | 3 | 2 |
|  | 污染物排放量 （t/a） | 1.344 | 0.568 | -- | 0.324 | -- | 0.005 | 0.003 |

### 废气

A．物料存储过程

本项目储罐区内储存一定数量的生产原辅材料，属于有机挥发性物质，在储存当中无可避免产生溶剂储存有机废气的无组织排放问题，即俗称的“大小呼吸”。

“大呼吸”是指槽车向储罐输入液态有机溶剂时，储罐内有机溶剂蒸汽因原料的输入而向储罐顶部压迫。一般储罐为了维持储罐内的气压平衡，在液态原料输入时，储罐顶部排气管会打开，储罐内的溶剂蒸汽会排到大气中，也即工作排放量。

“小呼吸”是指环境温度的变化使得储罐内部液态原料向气态的转化，这部分原料蒸汽通过储罐顶部的排气管排入大气，也即呼吸排放量。

本项目主要使用的原辅料为环氧乙烷、环氧丙烷，考虑两者的使用量、周转次数相对较大， 物料存储过程的无组织排放源强核算针对此两者进行。“大呼吸”、“小呼吸”计算公式如下：

“大呼吸”计算公式：

式中：Lw—固定顶罐的工作损失/(kg/a)

M—储罐内产品蒸气分子量

P—大量液体状态下，真实的蒸气压力/Pa

VL—液体年泵送入罐量/(m3/a)

Kn—周转因子，若周转次数K小于36，取1；若K小于220，则Kn=11.467×K-0.7026，若K大于220，则Kn≈0.26。

Kc—产品因子（石油原油0.65，其它有机液体1.0）

“小呼吸”计算公式：

式中：Ly—储罐的年挥发量/(kg/a)

M—储罐内产品蒸气分子量

P—大量液体状态下，真实的蒸气压力/Pa

D—储罐直径/m

H—平均蒸气空间高度（或罐高度）

T—每日大气温度变化的年平均值

Fp—涂层系数（1~1.5，铅漆1.39，白漆1.02）

C—用于小直径罐的调节因子（直径在0~9m之间，C=1-0.0123×（D-9）2，罐径大于9，C为1），按照C=1-0.0123×（D-9）2计算

Kc—产品因子（石油原油0.65，其它有机液体1.0）

本项目设有2处储罐区，分别为罐区一和罐区二，具体情况如下：

①罐区一贮存的物质为二甲苯、甲醇、溶剂油，均属于生产性辅料，贮存设备为拱顶罐，其罐顶部有呼吸阀、储罐具有良好的保温层并在顶部设有喷淋装置，防止暴晒以及早晚温差较大引起的气体外泄。罐中物料采用专用泵装卸，泵轴密封为机械密封，有效减少设备不严密之处的逸散情况。

②罐区二贮存的物质为环氧乙烷、环氧丙烷，属于生产主要原材料，贮存设备为卧罐，卧罐内设冷却盘管（冷却盘管内通盐水，起到较好的冷却保温作用）。考虑到这两种原料日常生产用量较大且周转频次较密、沸点较低，容易造成进料过程的无组织排放，在卧罐顶插空管同环氧乙烷、环氧丙烷各自的回收冷凝器相连接，有效回收槽车对卧罐进料时的工作逸散物，回收率可达99%。罐中物料采用专用泵或氮压装卸，泵为屏蔽泵，逸散物质少。平时储罐内原料采用氮封方式贮存，有效减少原料气体呼吸逸散，整个罐区有遮阳棚，并设有保温装置、顶部有喷淋装置。

图3.5-1 槽车进料时储罐逸散物质回收示意图

项目储罐均为固定顶罐，根据各储罐具体工作参数（见下表）和上述储罐区的各种防逸散措施，可计算得到环氧乙烷、环氧丙烷、二甲苯和甲醇罐区的工作和呼吸无组织排放量分别为290.68kg/a、364.39 kg/a、206.6 6kg/a和24.17 kg/a；环氧乙烷、环氧丙烷、二甲苯和甲醇的工作和呼吸无组织排放速率可根据各物料进料速率（平均15m3/h）和进料周期以及生产天数求得。

表3.3-4 各化学品储罐工作排放量和呼吸排放量计算参数

| 储存物料 参数 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- |
|  | 环氧乙烷 | 环氧丙烷 | 二甲苯 | 甲醇 |
| 储罐内产品蒸气分子量M | 44.052 | 58.08 | 106.17 | 32.04 |
| 大量液体状态下，真实的蒸气压力P/ Pa | 150000 | 100600 | 100600 | 100600 |
| 液体年泵送入罐量VL/(m3/a) | 6637 | 2643 | 588 | 190 |
| 周转次数K（次/年） | 83 | 33 | 3 | 3 |
| 产品因子Kc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平储罐直径D/m | 2.6，3 | 2.6，3 | 4，5 | 3，4 |
| 均蒸气空间高度（或罐高度）H/m | 8.5，6 | 8.5，6 | 5 | 4，5 |
| 涂层系数Fp | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 工作和呼吸无组织排放量（kg/a） | 290.68 | 364.39 | 206.66 | 24.17 |
| 无组织排放速率（kg/h） | 0.169 | 0.401 | 0.0236 | 0.00276 |

B. 物料输送过程

本项目有部分原辅料（主要为壬基酚、苯乙烯和苯酚）采用铁罐或铁桶方式进行储存，进料时采用真空被抽入釜中，进行相关混料或合成反应，设备与管道之间的接口无可避免产生不严密之处的无组织散失，其排放具有不规律性。各种生产设备和管道都有不严密之处，不严密处泄漏出有害气体量往往随使用期增大而增大。有害气体的泄漏量一般可采用北京化工研究所所推导的经验公式进行计算：

Gc=KCV（M/T）0.5

式中，Gc——设备或管道不严密处的散发量，kg/h；

K——安全系数，视设备的磨损程度而定，一般取K=1-2；

C——随设备内部压力而定的系数，

其值可根据C=0.106+0.0362·㏑P计算，P=1atm；本项目P取1.97 atm

V——设备和管道的内部容积，m3；本项目取10m3；

M——设备和管道内的有害气体和蒸气的分子量；

T——设备和管道内部的有害气体和蒸气的绝对温度，K。

计算得项目每釜反应过程中壬基酚、苯乙烯和苯酚的每批次无组织散失量最大为0.598kg/h、0.427 kg/h和0.345 kg/h，根据建设单位提供的资料，每批次被抽入混配釜中的物料量按其设备的大小不同而不等，大约为3000~4000 kg，进料时间大约30~60min；每批次被抽入聚合釜中的料量相对较小，一般为150~300kg，进料时间大约3~5min。则本项目年产生壬基酚、苯乙烯和苯酚的每批次无组织排放量最大分别为0.083t/a、0. 042t/a和0.011t/a。

表3.3-5 生产设备与管道不严密处有害气体散发计算参数表

| 储存物料 参数 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- |
|  | 壬基酚 | 苯乙烯 | 苯酚 |
| 设备及管道内部容积V/m3 | 4.233 | 4.396 | 3.735 |
| 安全系数K | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 随设备内部压力而定的系数 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 设备和管道内的有害气体和蒸气的分子量M | 220.24 | 104.14 | 94.11 |
| 设备和管道内部的有害气体和蒸气的绝对温度T/K | 403~423 | 403~423 | 403~423 |
| 设备或管道不严密处的散发量Gc （kg/h） | 0.598 | 0.427 | 0.345 |
| 生产设备与管道不严密处无组织排放量（kg/a） | 82.9 | 42.3 | 10.5 |

C．反应过程

本项目的生产工艺均为一锅法工艺，所投放的原料基本都进入产品，其余原料通过冷凝系统回收后再用于生产，整个系统完全密闭，生产工艺相对简单且设备通用。

本项目生产设备的密封性能较好，聚合釜的轴封采用的是双单面机械密封、材质为碳化硅；设备封头与筒体的密封垫为金属密封垫，与其相连的管件密封为金属密封垫或聚四氟乙烯垫。其他釜轴封采用的是单面机械密封材质为碳化硅；设备封头与筒体的密封垫为编织的石棉垫（外包聚四氟乙烯），与其相连的管件密封为聚四氟乙烯垫或石棉板垫。因此，产品在生产过程中，基本无废气产生。

图3.5-2 反应釜工艺流程示意图

### 噪声

根据类比调查，本项目主要噪声源为真空泵、反应罐等，根据同类企业噪声监测值，其源强为60-90dB左右，具体见表3.3-6。各噪声源布置情况见总平面布置图。

表3.3-6 主要噪声源

| 序号 | 噪声源名称 | 位置 | 测量位置 | 等效声级Leq（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 真空泵房 | 距设备1米处 | 88 |
| 2 | 反应罐 | 各反应车间内 | 距设备1米处 | 72.5 |

### 固体废物

本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、生产性包装材料以及污水处理设施外排污泥。

①生活垃圾：项目共有员工110人，按2.0kg/人·天计，则生活垃圾的产生量约220kg/d，年产生量为66t/a。委托当地环卫部门统一清运，统一处理。

②包装材料：废包装材料的产生量约2t/a，其中，苯酚的包装桶属于危险固废；本项目产生的所有包装材料经企业收集后均交给专业生产厂家回收处置，不得随意外排；

③外排污泥：本项目年处理生产废水5324t/a，自建污水处理设施每年产生污泥量约为2.98t/a。由于所处理废水为生产设备和场地的清洗废水（可能含有酚类物质），故废水设施产生的外排污泥应妥善处理，建议委托有相关处理资质的单位统一收集后进行处理。

表3.3-7 本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 性质 | 成分 | 产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （kg/d） | （t/a） |  |
| 1 | 员工生活垃圾 | 一般固废 | 纸张、废塑料、玻璃等 | 220 | 66 | 环卫部门回收 |
| 2 | 原料包材 | 危险废物 | 含酚铁桶（HW39） | 0.75 | 0.22 | 委托有相关处理资质的单位处理 |
|  |  | 一般固废 | 其它原材料废包材 | 5.92 | 1.78 |  |
| 3 | 外排污泥 | 危险废物 | 水处理系统污泥 | 9.93 | 2.98 |  |
| 合计 | 236.6 | 70.98 | / |

### 本项目主要污染物产生和排放情况汇总

本项目迁建前后主要污染物产生和排放情况详见表3.3-8。

表3.3-8 本项目主要污染物汇总表

| 主要污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | 5324 | 0 | 5324 |
|  | COD | 2.779 | 2.46 | 0.319 |
|  | BOD5 | 1.494 | 1.388 | 0.106 |
|  | NH3-N | 0.109 | 0.066 | 0.043 |
|  | SS | 1.743 | 1.637 | 0.106 |
|  | 总磷 | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
|  | 石油类 | 0.192 | 0.176 | 0.016 |
|  | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
|  | 二甲苯 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 废气 | 环氧乙烷 | 0.291 | 0 | 0.291 |
|  | 环氧丙烷 | 0.364 | 0 | 0.364 |
|  | 二甲苯 | 0.207 | 0 | 0.207 |
|  | 甲醇 | 0.024 | 0 | 0.024 |
|  | 壬基酚 | 0.083 | 0 | 0.083 |
|  | 苯乙烯 | 0.042 | 0 | 0.042 |
|  | 苯酚 | 0.011 | 0 | 0.011 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.022 | 0 | 1.022 |
| 固废 | 一般生活垃圾 | 66 | 66 | 0 |
|  | 原材料包材 | 2 | 2 | 0 |
|  | 水处理系统外排污泥 | 2.98 | 2.98 | 0 |
| 噪声 | 真空泵、反应罐组等 | 噪声源主要来自真空泵、反应罐等，其噪声值约72.5～88dB(A)。 |

# 4污染防治措施

## 水环境保护措施与对策

### 项目污水治理措施

本项目营运期废水分为员工生活污水和生产废水。生产废水主要为设备清洗废水、车间地面清洗废水。项目产生的所有废水均依托华翔公司废水处理系统处理，具体工艺流程见图4.1-1。

表4.1-1 项目各类废水源强一览表

| 污染物 指标 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活污水（1782 t/a） | 350 | 250 | 40 | 150 | 4 | -- | -- | -- |
| 场地清洗废水（1622 t/a） | 500 | 250 | 20 | 600 | -- | 100 | -- | -- |
| 设备清洗废水（1920 t/a） | 700 | 350 | -- | 200 | -- | -- | 3 | 2 |
| 综合废水（5324 t/a） | 522 | 281 | 13 | 327 | 1.31 | 36 | 0.94 | 0.56 |

华翔公司正常生产情况下，废水水质相对简单，污染物浓度较低，大量废水可经过简单的沉淀处理回用，其余进入污水处理系统的废水COD仅为35mg/L左右。

就废水水量而言，本项目日处理废水量约为17.75t/a，而华翔公司日进入废水处理设施的废水量约为381t/d，本项目仅占用废水处理设施0.89%的处理能力。本项目废水经过华翔废水处理系统的一系列混合、中和、沉淀以及砂滤过程，废水的出水水质能达到红光污水处理厂的进水要求（COD≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L）。

综上所述，本项目生产废水量在华翔公司废水处理设施的处理能力范围内，经过处理后废水水质能满足红光污水处理厂的进水要求，本项目废水处理设施是可行的。

## 大气环境保护措施与对策

### 储罐区无组织排放防治措施

为了控制储罐区工作和呼吸无组织排放的化学品逸散量，建设方对项目储罐区一、二分别采取了如下防治措施：

①罐区一贮存的物质为二甲苯、甲醇、溶剂油，均属于生产性辅料，贮存设备为拱顶罐，其罐顶部有呼吸阀、储罐具有良好的保温层并在顶部设有喷淋装置，防止暴晒以及早晚温差较大引起的气体外泄。罐中物料采用专用泵装卸，泵轴密封为机械密封，有效减少设备不严密之处的逸散情况。

②罐区二贮存的物质为环氧乙烷、环氧丙烷，属于生产主要原材料，贮存设备为卧罐，卧罐内设冷却盘管（冷却盘管内通盐水，起到较好的冷却保温作用）。考虑到这两种原料日常生产用量较大且周转频次较密、沸点较低，容易造成进料过程的无组织排放，在卧罐顶插空管同环氧乙烷、环氧丙烷各自的回收冷凝器相连接，有效回收槽车对卧罐进料时的工作逸散物，回收率可达99%。罐中物料采用专用泵或氮压装卸，泵为屏蔽泵，逸散物质少。平时储罐内原料采用氮封方式贮存，有效减少原料气体呼吸逸散，整个罐区有遮阳棚，并设有保温装置、顶部有喷淋装置。

图4.2-1 槽车进料时储罐逸散物质冷凝回收示意图

### 生产反应过程设备密封性说明

本项目的生产工艺均为一锅法工艺，所投放的原料基本都进入产品，其余原料通过冷凝系统回收后再用于生产，整个系统完全密闭，生产工艺相对简单且设备通用。

本项目生产设备的密封性能较好，聚合釜的轴封采用的是双单面机械密封、材质为碳化硅；设备封头与筒体的密封垫为金属密封垫，与其相连的管件密封为金属密封垫或聚四氟乙烯垫。其他釜轴封采用的是单面机械密封材质为碳化硅；设备封头与筒体的密封垫为编织的石棉垫（外包聚四氟乙烯），与其相连的管件密封为聚四氟乙烯垫或石棉板垫。因此，产品在生产过程中，基本无废气产生。

### 储罐区无组织散失防治建议

为了进一步减少储罐内物质的工作和呼吸无组织散失量，降低无组织排放量对周边环境的影响，可以建议采取以下措施：

（1）储罐表面喷涂浅色涂层

小呼吸损耗量与涂层颜色有关，储罐外表喷涂银灰色或浅色的涂层，可以反射阳光，减少太阳热量吸收，降低储罐内液体原料的温度，减少储罐原料因吸热向气态转化。

（2）地下储罐

对比空气，土壤的比热容大，升温、降温慢，温度日变化量远小于空气。地下储罐可将温度差缩到最小，同时气体逸散也没有在空气中容易。建议建设方有条件的话，可选择使用地下储罐，可优于现有方案。

（3）浮顶罐储存

小呼吸量与储罐内平均蒸气空间高度有关，储罐内液面随着原料被使用开始下降。如储罐为固定顶罐，则平均蒸气空间高度随之增大，小呼吸加剧。如采用浮顶罐，则灌顶随液面下降而下降，则平均蒸气空间高度基本维持不变，小呼吸减少。

## 声环境保护措施与对策

（1）对主要设备采取防噪措施

①将噪声大的设备尽量集中在一起，并合理布置在厂区；

②对噪声强、振动大的设备采取独立基础，装设防振垫，并在建筑物，上设置吸声、隔声材料，采用隔声门窗；

③在空压机的进出口安装消声器，风机与管道采用阻尼接头连接；

④对于一些高噪声工段，操作间应与设备间分开设置，尽量避免操作人员长期暴露在高噪声环境中。

通过采取上述防治措施，能起到一定的降噪效果，使企业厂界昼夜间噪声达标，使工程运行投产后对周围环境敏感点的影响达到可接受的程度。

（2）在建筑设计上采取防噪措施

对真空泵泵房、空压站采用密闭隔声处理，墙体采用防噪设计，门窗用隔声门窗， 室内顶和内壁敷设适量吸声材料(覆盖率>60%)，风机基座安装减震器，机房外的压风管道外敷吸声材料，在进、出风口安装弹性接头并加装消声器。

（3）总体布置中考虑防噪措施

建议区内总体布置按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂区内主要噪声源合理布局， 将行政办公区与生产区分开布置，之间应布置绿化隔离带；主要噪声源集中布置，并尽量远离区外居民区和区内办公区，对噪声级较高的设备所在建筑物单独布置，适当加大与其它建筑物的间距，以降低噪声影响；车间与厂界之间应留有 20m 以上的声波衰减距离；车间与厂界之间应设计绿化隔离带，以种植高大乔木为主。

## 固体废物污染防治对策

本项目员工生活垃圾经过收集后，定时交环卫部门外运处理；原料包材中的一般性包材经企业收集后均交给专业生产厂家回收处置，不得随意外排；含酚类物质的包装桶以及污水处理系统外排的剩余污泥需委托有相关处理资质的单位统一收集处理。

本项目的危险废物将临时存放于公司现有的危废临时堆存库。 危废临时堆存库占地面积约 100m2，位于华翔厂区内，所有危险废物可暂存一年。危险废物暂存库储存危险废物应严格按照相关规范进行，避免因处置不当造成对环境的二次污染。根据《危险废物储存污染控制标准》（GBl8597-2001） ，危险废物暂存库应防雨、防渗，避免库内废物对地下水造成影响；库内危险废物应分类集中堆放， 避免处置不当造成二次污染。本项目固体废物产生量为70.98t/a。各种固体废物均可得到妥善处置，本项目固体废物对外环境无影响。

## 地下水保护措施

项目运营期环境影响因素主要为生活污水、生活垃圾、工业固废和危险废物。 以上污染因素如不加以管理，固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

项目运营期产生的生活垃圾，将被集中堆放于有防渗措施的区域（垃圾收集站）， 统一收集后由环卫部门定期运走集中处理，避免了遭受降雨等的淋滤产生污水；工业废物以及危险废物分别设置特定产所存放，不得露天闲置，不会影响地下水。

项目应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理厂集中处理， 可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

随着区内地面硬化率的提高，对地下水涵养带来了负面影响。因此，建设一定规模的生态绿地是解决雨水下渗补充地下水资源的有效途径。绿地不仅渗透能力强，而且植物根系能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的净化作用。 此外，区内硬化地面、人行道、停车场等可使用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，这样既增加了绿地面积，又增加了雨水下渗量。

为了将区域所排废水对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下措施：

（1）项目所有输水、排水管道等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。

（2）提高绿化率和优化绿地设计，实施加大降水入渗量、增加地下水涵养量的措施。

（3）车间地面采取粘土铺底，再在上层铺设 10~15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；罐区四周设围堰，围堰底部、危险废物和工业固废临时储存产所用 15~20cm 的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理站所用水池、事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防， 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象， 避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

# 5.主要评价结论

## 5.1.环境质量现状监测及评价结论

### 5.1.1环境空气质量现状调查与评价结论

环境空气质量现状监测与评价结果表明，5个监测点中的SO2、NO21小时平均浓度及24小时平均浓度和PM1024小时平均浓度均未出现超标，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。5个监测点中的非甲烷总烃1小时平均浓度全部达到以色列标准及《大气污染物综合排放标准详解》。总的来说，区域环境空气质量较好。

### 5.1.2地表水环境质量现状监测与评价结论

从评价结果可以看出，长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，可见长江的水质环境较好；收纳水体西干渠多项指标均出现不同程度的超标现象，表明西干渠水质污染较严重，劣于V类水水质。

### 5.1.3声环境质量现状监测及评价结论

从上表的监测结果可以看出，本项目东、南、西边界监测点昼间噪声值在58.6～64.5dB(A)之间，夜间噪声值在50.7～54.7dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，但是北边界噪声值昼间≥65dB(A)，夜间≥55 dB(A)，超标原因主要是受北边北京东路交通噪声影响所致。由此可知，本项目所在区域声环境质量一般。

### 5.1.4地下水环境质量现状调查与评价结论

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准进行评价，监测结果表明，项目周边范围氨氮超标较严重，最高值出现在化工村，超出标准24.4倍；其次厂区内高锰酸盐指数、挥发酚也出现了轻微超标，其余指标均没有超过评价标准，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的III级标准。总体而言，项目所在地地下水水质氨氮污染较严重，未能满足所在地及周边区域的地下水环境质量功能要求。

### 5.1.5土壤环境质量现状调查与评价结论

监测结果表明，2个土壤采样点所有监测指标均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。可见本项目所在区域土壤环境质量较好。

## 5.2.环境影响预测与评价结论

### 5.2.1大气环境影响分析结论

环境空气影响预测评价表明，在本项目正常工况下，项目储罐区工作和呼吸无组织排放、生产反应区进料过程中接口不严密之处的无组织散失的非甲烷总烃、二甲苯、甲醇预测值可达到相关标准的要求，不会对项目所在区域环境空气质量产生明显不良影响，也不会对项目所在区域敏感点产生明显不良影响。

建议在本项目车间设置50米宽的卫生防护距离。

为了有效防治大气污染，本项目应进一步提高清洁生产水平，加大大气污染物防治力度，减小大气污染物排放量，尤其是要严格杜绝事故排放。

### 5.2.2水环境影响分析结论

本项目营运期废水分为员工生活污水和生产废水。生产废水主要为设备清洗废水、车间地面清洗废水。员工生活污水经化粪池预处理汇同工业废水进入华翔公司污水处理系统，满足红光污水处理厂进水水质标准（COD≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L）后，通过市政管网进入废水处理厂，经处理后，废水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准排放后，最终排入西干渠（V类水）。本项目的污水仅占污水处理厂设计规模的很小部分，处理达标的污水对西干渠造成的增量很小，对其水质影响不大。

### 5.2.3声环境影响分析

为了尽可能减少项目产生的噪声对周围环境的影响，本项目采取以下措施：

（1）对主要设备采取防噪措施

①将噪声大的设备尽量集中在一起，并合理布置在厂区；

②对噪声强、振动大的设备采取独立基础，装设防振垫，并在建筑物，上设置吸声、隔声材料，采用隔声门窗；

③在空压机的进出口安装消声器，风机与管道采用阻尼接头连接；

④对于一些高噪声工段，操作间应与设备间分开设置，尽量避免操作人员长期暴露在高噪声环境中。

通过采取上述防治措施，能起到一定的降噪效果，使企业厂界昼夜间噪声达标，使工程运行投产后对周围环境敏感点的影响达到可接受的程度。

（2）在建筑设计上采取防噪措施

对真空泵泵房、空压站采用密闭隔声处理，墙体采用防噪设计，门窗用隔声门窗， 室内顶和内壁敷设适量吸声材料(覆盖率>60%)，风机基座安装减震器，机房外的压风管道外敷吸声材料，在进、出风口安装弹性接头并加装消声器。

根据声环境影响预测分析结果可知，本项目噪声不会对区域声环境质量造成明显不良影响。

### 5.2.4固体废物影响分析

本项目员工生活垃圾经过收集后，定时交环卫部门外运处理；原料包材中的一般性包材经企业收集后均交给专业生产厂家回收处置，不得随意外排；含酚类物质的包装桶以及污水处理系统外排的剩余污泥需委托有相关处理资质的单位统一收集处理。

本项目的危险废物将临时存放于公司现有的危废临时堆存库。危废临时堆存库占地面积约 100m2，位于华翔厂区内。危险废物暂存库储存危险废物应严格按照相关规范进行，避免因处置不当造成对环境的二次污染。根据《危险废物储存污染控制标准》（GBl8597-2001） ，危险废物暂存库应防雨、防渗，避免库内废物对地下水造成影响；库内危险废物应分类集中堆放， 避免处置不当造成二次污染。本项目固体废物产生量为70.98t/a。各种固体废物均可得到妥善处置，本项目固体废物对外环境无影响。

### 5.2.5地下水环境影响分析

为了将区域所排废水对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下措施：

（1）项目所有输水、排水管道等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。

（2）提高绿化率和优化绿地设计，实施加大降水入渗量、增加地下水涵养量的措施。

（3）车间地面采取粘土铺底，再在上层铺设 10~15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；罐区四周设围堰，围堰底部、危险废物和工业固废临时储存产所用 15~20cm 的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗；污水处理站所用水池、事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防， 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象， 避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 5.3环境风险评价结论

本项目主要的风险物质为环氧乙烷、苯酚、苯乙烯等，存在较大的火灾和爆炸风险，但建设单位具备了防止重大事故的能力，并按照报告中提出的防范措施进行落实，从设备的采用到严格安全管理系统的建立、安全部门的审核等方面措施到位，则风险度在可接受的范围以内。。

## 5.4项目选址合理、合法性分析

由上述分析表明，本项目建设符合国家产业发展政策；符合所在地块及周边地块的发展规划；符合相关环境保护法律法规的要求，其项目的选址是合理而可行的，而且项目内部空间布局也较为合理。因此，本项目的建设具总体合理合法，具有环境可行性。

## 5.5清洁生产

本项目从设计、施工、运行均贯彻清洁生产原则，采用节能产品和设备；管道采用合理的防腐方式，防止原料输送过程中的跑、冒、滴、漏；设有一套自动控制系统，有效防止原料损耗和事故发生。通过上述分析可知，本项目基本能符合清洁生产要求，基本能达到国内先进的清洁生产水平。

## 5.6结论

建设单位应遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实。本项目建成后，须经环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。

在实施污染物排放总量控制、落实报告书提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度而言，荆州市隆华石油化工有限公司年产10000t/a表面活性剂项目建设是可行的。

# Text boxes

单体

环氧乙烷

中间体

项目所在地

苯乙烯

图1.1-1 项目地理位置示意图

图 4.1-1 华翔公司废水处理系统工艺流程图

中间体

苯酚

单体

二甲苯